## Slide 1: IPv6 Addressing & Subnetting
6/4/2015

## Slide 2: IPV6 Adoption
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption

## Slide 3: IPv4 Address
10101100.10000000.00000000.00010011
32-bits / Four blocks of 8 bits
Period-separated

## Slide 4: IPv4 Address
10101100.10000000.00000000.00010011
172 . 128 . 0 . 19
Period-separated
Expressed as four decimal numbers
Each 0 to 255
32-bits / Four blocks of 8 bits

## Slide 5: IPv6 Address
1000000101000101:0000000100001100:0000000000000000:0000000000000000:0001000100000000:0001101000000110:1000100000000000:0000000000000001
128-bits / 8 blocks of 16 bits
Colon-separated

## Slide 6: IPv6 Address
1000000101000101:0000000100001100:0000000000000000:0000000000000000:0001000100000000:0001101000000110:1000100000000000:0000000000000001
128-bits / 8 blocks of 16 bits
Colon-separated
X:X:X:X:X:X:X:X
where each X represents 16 bits

## Slide 7: IPv6 Address
8145 : 010C : 0000 : 0000 : 1100 : 1A06 : 8800 : 0001
Colon-separated
Expressed as 8 groups of 4 hexadecimal digits
Each 0 to FFFF
1000000101000101:0000000100001100:0000000000000000:0000000000000000:0001000100000000:0001101000000110:1000100000000000:0000000000000001
128-bits / 8 blocks of 16 bits

## Slide 8: Binary – Hex Conversion
0001101000000110 => Hexadecimal
Four binary digits = one Hex digit
Hex | Binary | Dec
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
A | 1010 | 10
B | 1011 | 11
C | 1100 | 12
D | 1101 | 13
E | 1110 | 14
F | 1111 | 15

## Slide 9: Binary – Hex Conversion
0001101000000110 => Hexadecimal
Four binary digits = one Hex digit
0001 1010 0000 0110
Hex | Binary | Dec
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
A | 1010 | 10
B | 1011 | 11
C | 1100 | 12
D | 1101 | 13
E | 1110 | 14
F | 1111 | 15

## Slide 10: Binary – Hex Conversion
0001101000000110 => Hexadecimal
Four binary digits = one Hex digit
0001 1010 0000 0110
1 A 0 6
Hex | Binary | Dec
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
A | 1010 | 10
B | 1011 | 11
C | 1100 | 12
D | 1101 | 13
E | 1110 | 14
F | 1111 | 15

## Slide 11: Binary – Hex Conversion
0001101000000110 => Hexadecimal
Four binary digits = one Hex digit
0001 1010 0000 0110
1 A 0 6
Hex | Binary | Dec
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
A | 1010 | 10
B | 1011 | 11
C | 1100 | 12
D | 1101 | 13
E | 1110 | 14
F | 1111 | 15
8 4 2 1
0 0 0 0
Digit weight 

## Slide 12: Binary – Hex Conversion
01001100 => Hexadecimal
Four binary digits = one Hex digit
8 4 2 1
0 0 0 0
Digit weight 
Hex | Binary | Dec
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
A | 1010 | 10
B | 1011 | 11
C | 1100 | 12
D | 1101 | 13
E | 1110 | 14
F | 1111 | 15
Not case sensitive

## Slide 13: IPv6 Address – Zero Suppression
8145 : 010C : 0000 : 0000 : 1100 : 1A06 : 8800 : 0001

## Slide 14: IPv6 Address – Zero Suppression
8145 : 010C : 0000 : 0000 : 1100 : 1A06 : 8800 : 0001
Trim leading zeros

## Slide 15: IPv6 Address – Zero Suppression
8145 : 010C : 0000 : 0000 : 1100 : 1A06 : 8800 : 0001
Trim leading zeros
8145 : 10C : 0 : 0 : 1100 : 1A06 : 8800 : 1

## Slide 16: IPv6 Address – Zero Compression
8145 : 10C : 0 : 0 : 1100 : 1A06 : 8800 : 1

## Slide 17: IPv6 Address – Zero Compression
8145 : 10C : 0 : 0 : 1100 : 1A06 : 8800 : 1
Hide consecutive all-zero blocks

## Slide 18: IPv6 Address – Zero Compression
8145 : 10C : 0 : 0 : 1100 : 1A06 : 8800 : 1
Hide consecutive all-zero blocks (only 1)
8145 : 10C : : 1100 : 1A06 : 8800 : 1

## Slide 19: IPv6 Address – Simplified
8145:10C::1100:1A06:8800:1
8145 : 010C : 0000 : 0000 : 1100 : 1A06 : 8800 : 0001

## Slide 20: IPv6 Address
8145 : 010C : 0000 : 0000 : 1100 : 1A06 : 8800 : 0001
64-bits
Network portion
64-bits
Host portion

## Slide 21: IPv6 Address – Simplified
8145:10C::1100:1A06:8800:1/64
CIDR Notation
(Classless Inter Domain Routing)

## Slide 22: IPv6 Address
16-bits
Subnet
8145 : 010C : 0000 : 0000 : 1100 : 1A06 : 8800 : 0001
48-bits
Network
64-bits
Host portion